## Slide 1
第 3 章 电路的瞬（暂）态分析
正确理解
3.1 瞬态分析的基本概念
3.2 储能元件和换路定律
3.3 RC 电路的瞬态分析
3.4 一阶电路瞬态分析的三要素法
3.5 微分、积分电路
3.6 RL 电路的瞬态分析
熟练掌握

## Slide 2
什么是暂态（瞬态）？
US
+
-
R1
R2
C
UC
+
-
R2支路断开前
R2支路断开后
t/s
0
uc/v
UC1
UC2
稳态
稳态
暂态

## Slide 3
3.1 暂态分析的基本概念
换路：电路在接通、断开、改接以及参数和电源发生突变等等。
(一) 稳态和暂态
稳态
暂态
新的稳态
电路工作状态稳定，u 和 i 没有突变。
电路在过渡过程中所处的状态。
出现暂态的原因：
内因：电路中有储能元件——电容 C 或电感 L
外因：换路

## Slide 4
开关S 闭合
US
稳态
瞬态
旧稳态
新稳态
S
R
t
O

## Slide 5
L
C
R
时域关系
电路图
瞬时功率
储能
（二）电阻元件、电感元件、电容元件
i
u
+
-
i
u
+
-
i
u
+
-
参数
电能转化为磁能
磁能转化为电能
电能转化为电场能
电场能转化为电能
0

## Slide 6
电容图片
陶瓷电容
云母电容
薄膜电容
复合介质电容
铝电解电容
钽电解电容
真空电容

## Slide 7
电感图片
磁棒电感线圈
双层空心电感线圈
工字形电感线圈
贴片电感
铁心电感线圈
磁珠电感
多层空心电感线圈

## Slide 8
3.2 储能元件与换路定律
（一）储能元件
U0
+
-
C
R0
U0
+
-
L
R0
IL
+
-
UC
直流电路中
C 相当于开路
L 相当于短路
储能W
注意：W 不能突变
电容C 的电压不能突变
电感L 的电流不能突变

## Slide 9
（二） 换路定律
换路
t = +∞
t =0
t = -∞
换路前瞬间
t =0-
t =0+
换路后瞬间
t=+∞时刻的值称为稳态值，如：u(∞) i(∞)；
t=0+时刻的值称为初始值，如：u(0+)、i(0+)；
不同元件的值可用不同下标区分，如：uC(0+)、uR(0+)。
即：电容电压、电感电流在换路瞬间不能突变。
换路定律
注意：
换路定律仅适用于换路瞬间。
式中0+、0-均为0时刻，但电路结构不同；
换路瞬间，uC、iL 不能突变，其它电量均可能突变；

## Slide 10
（三） 初始值的求解
例3.2.1：
图示电路换路前电路处于稳态， C、L 均未储能。
2
+
_
R
R2
U
6V
t =0
+
4
_
uC
iL
R3
4
C
L
试求各个电压/电流的初始值。
解：
(1) t = 0-时刻电路
电容元件视为开路；
电感元件视为短路。
t=0-时刻
uC(0–)=0、iL (0–)=0
先求取不能突变的量，即uc(0+)、 il(0+)
再计算其它可能突变的量

## Slide 11
（三） 初始值的求解
例3.2.1：
图示电路换路前电路处于稳态， C、L 均未储能。
2
+
_
R
R2
U
6V
t =0
+
4
_
uC
iL
R3
4
C
L
试求各个电压/电流的初始值。
先求取不能突变的量，即uc(0+)、 il(0+)
再计算其它可能突变的量
(2) 由换路定则：
解：
(1) t = 0-时刻电路
uC(0–)=0、iL (0–)=0

## Slide 12
（三） 初始值的求解
先求取不能突变的量，即uc(0+)、 il(0+)
再计算其它可能突变的量
2
+
_
R
R2
U
6V
t =0
+
4
_
uC
iL
R3
4
C
L
(3) t = 0+时刻电路
闭合
元件无初始储能
元件有初始储能？
电容视为输出为UC的恒压源，电感视为输出为IL的恒流源。
_
UC
+
IL
电容视为短路，电感视为开路；
UC
IL
t=0+时刻电路

## Slide 13
（三） 初始值的求解
先求取不能突变的量，即uc(0+)、 il(0+)
再计算其它可能突变的量
2
+
_
R
R2
U
6V
t =0
+
4
_
uC
iL
R3
4
C
L
(3) t = 0+时刻电路
闭合
还可以求出 UR(0+) = 2 V, UR3(0+) = 0 V
iC 及 uL可以突变
t=0-时刻电路

## Slide 14
3.3 RC 电路的暂态分析
暂态响应分类
= 零输入响应 + 零状态响应
零输入响应：
零状态响应：
全响应
产生原因
内部储能作用
外部激励作用
C
电容C上无电荷，S打在a时
——U0为电容充电－零状态响应
储能元件
电容C上电压为U0，S打在b时：
——电容放电－零输入响应
外部激励

## Slide 15
图 3.3.1 RC 电路的零输入响应
放电过程
图 3.3.3 RC 电路的零状态响应
充电过程
0
d
d
=
+
C
C
u
t
u
RC
令τ =RC

## Slide 16
图 3.3.1 RC 电路的零输入响应
图 3.3.3 RC 电路的零状态响应
t
O
U0
-U0
I0
t

Us
令τ =RC

## Slide 17: 时间常数 τ
(2) 物理意义
τ =RC
(1) 单位
 决定电路暂态过程变化的快慢
零输入响应：
零状态响应：
当 t = τ 时
∴时间常数τ等于电压衰减到初始值U0的36.8%或者电压从初始值上升到稳态值63.2%所需的时间。

## Slide 18
0.368U
越大，曲线变化越慢， 达到稳态所需要的时间越长。
U
t
0
uc
零输入响应

## Slide 19
当 t =5 时，过渡过程基本结束，uC达到稳态值。
(3) 暂态时间
理论上认为 、 电路达稳态
工程上认为 ~ 、 电容放电基本结束。
t
0.368U
0.135U
0.050U
0.018U
0.007U
0.002U
零输入响应

## Slide 20
、 变化曲线
t
当 t =  时
 表示电容电压 uC 从初始值上升到 稳态值的
63.2% 时所需的时间。

Us
零状态响应

## Slide 21
uC 的变化规律
暂态分量
稳态分量
-Us
+Us

63.2%Us
-36.8%Us
电路达到
稳定状态
时的电压
仅存在
于暂态
过程中
理论上 t =  U() = US时完全达到稳态
工程上 t = (3~5)τ可认为电路已稳定,充电已基本结束。
t
o
零状态响应

## Slide 22
零输入响应
零状态响应
t
O
t
O

## Slide 23
电路响应的变化曲线
t
O
t
O

## Slide 24
(三) RC 电路的全响应
图 3.4.3 RC 电路
换路前，S 在a端
电容有储能 uC(0-) = U0
换路后，S 在b端
uC(∞) = US
求uC(t)?
t = 0

## Slide 25
+
全响应＝零输入响应＋零状态响应

## Slide 26
一阶线性电路:
仅含一个储能元件或可等效为一个储能元件，且由一阶微分方程描述的线性电路。
3.4 一阶线性电路暂态分析三要素法
+
_
C
U
R1
R2
一阶RC电路
一阶RL电路

## Slide 27
+
_
C
U
R1
R2
–
+
uC
3
2
1
0
3
2
1
0
初始值
新的稳态值
时间常数
t =R0C
= R0C
决定变化快慢
以上，被称为一阶暂态的三要素

## Slide 28
（在直流电源激励下）
三要素法：在求得三要素的基础上，直接写出电路的响应(电压或电流)。
注：一阶电路都可以应用三要素法求解
一、 一阶线性电路响应通式
一阶电路中任一电压、电流函数
初始值
--
（三要素）
稳态值
--
时间常数

--

## Slide 29
一阶电路
时间常数
初始值
稳态值
通式：

## Slide 30
例1： 已知 U= 6V，R1 = 1 k ，R2 = 2k，C = 3 F，t < 0 时电路已处于稳态。用三要素法求 t ≥ 0 时的 uC(t)， i C (t)并画出uC(t)的变化曲线。
uC
+
_
t=0
C
U
R1
S
R2
+
_
i
解：

## Slide 31
求换路后电路达到新的稳态时的电压和电流。
1、 稳态值 的计算
二、 响应中“三要素”的确定
其中电容 C 视为开路
例：在下图中，已知 U= 6V， R1 = 1 k， R2= 2 k，C = 3 F，求稳态值uC(∞) 、iC(∞)
uC
+
_
t=0
C
U
R1
S
R2
+
_
i
uC
+
_
U
R1
R2
+
_
i
t=∞电路:

## Slide 32
2、 初始值 f(0+)的计算
1) 由t=0- 电路求
3) 由t=0+时的电路，求其它各量的
或
2) 根据换路定则求出
二、 响应中“三要素”的确定

## Slide 33
二、 响应中“三要素”的确定
其中电容 C 视为电压源
例：在下图中，已知 U= 6V， R1 = 1 k， R2= 2 k，C = 3 F，求稳态值uC(0+)， iC(0+)
uC(0-)
+
_
6V
R1
S
R2
+
_
iC(0-)
2、 初始值 f(0+)的计算
0_电路:
uC(0+)
+
_
6V
R1
R2
+
_
i
ic(0+)
t=0+电路:

## Slide 34
二、 响应中“三要素”的确定
2) 对于较复杂的一阶电路， R0如何计算？
3、 时间常数 的计算
一阶电路
注意：
1) 对于RC串联的简单电路 ，
R0 =R
R0
1KW
2KW
+
_
C
U
R1
R2
3mF
R0等于从储能元件两端看进去的戴维宁等效电阻。
有源二端网络

## Slide 35
例1： 已知 U= 6V，R1 = 1 k ，R2 = 2k，C = 3 F，t < 0 时电路已处于稳态。用三要素法求 t ≥ 0 时的 uC(t)， i C (t)并画出uC(t)的变化曲线。
uC
+
_
t=0
C
U
R1
S
R2
+
_
i
解：1.
4V
6V
uC变化曲线
t
O

## Slide 36: 例2：
解：
用三要素法求解uc(0+)
电路如图，t=0时合上开关S，合S前电路已处于
稳态。试求电容电压 uc 和电流 i2 、ic 。
(1) 确定初始值
t=0-等效电路
9mA
+
-
6k
R
S
9mA
6k
2F
3k
+
-
C
R

## Slide 37
(2) 确定稳态值
(3) 由换路后电路求
时间常数 
t∞
电路
9mA
+
-
6k
R
3k
S
9mA
6k
2F
3k
+
-
C
R

## Slide 38
三要素
18V
54V
uC变化曲线
t
O
S
9mA
6k
2F
3k
+
-
C
R
ic?

## Slide 39
求
S
9mA
6k
2F
3k
+
-
C
R
？

## Slide 40
例3 图示电路已处于稳态。试用三要素法求开关 S 断开后的 iL 和 uL。
解
t=0-
t=∞
iL(0-)=2A
iL(0+)= 2 A
uL(0+)= - 48V
t=0+
iL(∞)= -2A
uL(∞)= 0V
t=0+
uL(0-)=0V

## Slide 41
例3 图示电路已处于稳态。试用三要素法求开关 S 断开后的 iL 和 uL。
解
R0= 12 Ω
t >0
iL(0+)= 2 A
uL(0+)= - 48V
iL(∞)= -2A
uL(∞)= 0V

## Slide 42: 3.5 微分电路和积分电路
微分电路与积分电路是矩形脉冲激励下的 RC 电路。
——指输出电压波形与输入电压波形之间的特定（微分或积分）的关系。
矩形脉冲激励:
T
t
U
0
tp
C
R
+
_
+
_
+
_
C
R
+
_
+
_
+
_

## Slide 43: 3.5.1 微分电路
1. 电路组成：
(2) 输出电压从电阻R端取出
T
t
U
0
tp
C
R
+
_
+
_
+
_
构成微分电路的条件
2. 波形：
t
uC
0
t
uR
0
u2=uR=u1-uC
u2反映u1的跃变

## Slide 44: 3. 分析
由KVL定律
t
t1
U
tp
O
t
O
C
R
+
_
+
_
+
_
4、应用:
用于波形变换, 作为触发信号。

## Slide 45: 3.5.2 积分电路
1. 电路组成：
(2) 输出电压从电容C端取出
T
t
U
0
tp
构成积分电路的条件
2. 波形：
t
uR
0
t
uC
0
u2=uC=u1-uR
u2反映u1的积分
C
R
+
_
+
_
+
_

## Slide 46: 3. 分析
由波形图知：
输出电压与输入电压近似成积分关系。
C
R
+
_
+
_
+
_
T
t
U
0
tp
t
uR
0
4. 应用: 用作示波器的扫描锯齿波电压

## Slide 47
3.6 RL电路的暂态分析
(一) RL 电路的零输入响应
研究 iL和 uL
t = 0 时换路
换路前,S 合在a端
换路后,S 合向b 端
    I0(∞)= 0
L
图 3.4.1 RL 电路的零输入响应

## Slide 48
回路方程式：
微分方程式：
最后求得：
时间常数：
0
d
d
=
+
L
L
i
t
i
R
L

## Slide 49
变化曲线：

## Slide 50
已知:
分析:
换路前
换路瞬间
S
换路瞬间,电感电压发生突变,实际使用中要加保护措施。
电压表内阻
设开关 S 在 t = 0 时打开。
求: S 打开的瞬间,电压表
两端的电压。
L
R
iL
V

## Slide 51
L
R
iL
V
S
L
R
iL
V
S
电压表得读数为
图 3.4.2 用二极管防止产生高压

## Slide 52
(二) RL 电路的零状态响应
t = 0 时换路
换路前，S 断开
电感无储能 iL = 0
换路后，S 闭合
iL(∞) = IS
研究 iL 和 uL
图 3.4.3 RL 电路的阶跃零状态响应

## Slide 53
回路方程式：
微分方程式：
最后求得：
时间常数:

## Slide 54
(三) RL 电路的全响应
图 3.4.4 RL 电路的阶跃全响应

## Slide 55
RC零输入响应：
RC零状态响应：
RC全响应：
RL零输入响应：
RL零状态响应：
RL全响应：

## Slide 56: 本章结束
下一章
总目录
结束放映